Schéma elektrických radiátorů EVO

Popis panelu:

- Topné těleso s lamelami RAL 1013, kompletně uzavřené s vnitřně uloženými topnými prvky (topné spirály zalisované do šamotu)a s příslušejícími havarijními termostaty.

- Zakrytí z umělé hmoty (PBTP GV20) RAL 1013 s vyztužením a s úchyty

- Postranní díly z umělé hmoty (PBTP GV20) RAL 1013

- Klipsový díl z umělé hmoty (PBTP GV20) RAL 1013

- Kolejnička z pozinkovaného ocelového plechu pro upevnění na stěnu

- Držák z pozinkovaného ocelového plechu

- Přístrojová krabice – pevné připojení 230V nebo dvojitá zásuvka 230V s možností vnějšího připojení kabelu termostatu – pouze u volně připojených  těles

- Prostorový termostat s možností plynulého nastavení od 0 do 30 °C

- Keramická svorka

- Kabelová průchodka ze silikonu

- Elektro – typový štítek s technickými údaji

- Měděný vodič v silikonové izolaci (Wigatef 250)

- Přívodní síťová šňůra LYS 3Cx1,5 mm2

- Montážní šrouby

Závrtný šroub ocelový DIN 7504 ST3,9

- Systém tahového odlehčení přívodní šňůry

- Upevňovací systém pro svorku

- Výztužný systém slouží současně k fixování polohy

- Postranní uchycení se zasune do lamely (společně s úchytkou)

- Západkový uzávěr zaskočí do postranního dílu

- Upevňovací otvor pro uchycení vrchního krytu (vyrovnává rozdíly způsobené v důsledku délkové roztažnosti)

- Upevňovací úchyty vrchního krytu

- Upevnění na stěnu ocelovými šrouby do dřeva se šestihrannou hlavou DIN 571  6x80

- Hmoždinka z umělé hmoty S8

- Havarijní termostaty – jsou umístěné uvnitř radiátoru  vždy po jednom kuse mezi každou dvojicí paralelně zapojených šamotových cihel.

Krytí dle ČSN EN 60 529 – IP X4